## Slide 1
ĐỒ ÁN MÔN HỌC · IoT
Mô hình mạng &
công nghệ mạng IoT
Phân tích kiến trúc mạng thực tế của hệ thống Nhà thông minh: ESP32 → MQTT → Node.js → WebSocket → React.
WiFi 802.11
TCP/IP
MQTT
HTTP REST
WebSocket
Thực hiện: Nguyễn Thùy Linh
Trường Đại học Điện lực

## Slide 2
TỔNG QUAN
Hệ thống Nhà thông minh — phòng khách
01
• Vi điều khiển ESP32 (firmware ESPHome) đọc dữ liệu từ 3 cảm biến và điều khiển 3 cơ cấu chấp hành trong phòng khách.
• Toàn bộ dữ liệu truyền qua MQTT tới backend Node.js, được lưu vào MySQL và phát realtime cho dashboard qua WebSocket.
• Dashboard React hiển thị biểu đồ cảm biến, điều khiển thiết bị, cảnh báo bất thường và chatbot AI (LLM chạy cục bộ qua Ollama).
• Nội dung buổi trình bày: mô hình mạng phân lớp và công nghệ mạng cụ thể mà đồ án áp dụng ở từng lớp.
1
vi điều khiển — ESP32 (ESPHome)
3
cảm biến — DHT11 · PIR · LDR
3
cơ cấu chấp hành — Relay · LED · Còi
3
giao thức mạng chính — MQTT · HTTP · WS

## Slide 3
KIẾN TRÚC MẠNG
Sơ đồ kiến trúc mạng tổng thể
02
Router / AP
WiFi nhà
LAN nội bộ
ESP32 (ESPHome)
Cảm biến:
DHT11 · PIR · LDR
Cơ cấu chấp hành:
Relay · LED · Còi
Máy chủ Backend
MQTT Broker :1883
Express API :3000
WebSocket :8081
MySQL · Ollama :11434
Dashboard (React)
Trình duyệt trên
laptop / điện thoại
WS :8081 realtime
REST :3000 (JSON)
WiFi 802.11 MQTT pub/sub
LAN nội bộ
WiFi 802.11 HTTP + WebSocket
ESP32 và dashboard là hai điểm cuối không dây (nét đứt) trên cùng mạng LAN; mọi xử lý chạy tập trung trên một máy chủ (nét liền, có dây/LAN).

## Slide 4
MÔ HÌNH PHÂN LỚP
Mô hình IoT 5 lớp áp dụng cho hệ thống
03
Đồ án theo tinh thần mô hình phân lớp IoT phổ biến — Perception – Network – Transport – Processing – Application — thu gọn từ 7 lớp OSI.
Application
React Dashboard (Vite) — biểu đồ realtime, điều khiển thiết bị, chatbot AI.
Processing
MQTT Broker (pub/sub) + Node.js (Express · mysql2 · ws) — lưu trữ, gợi ý, phát hiện bất thường, gọi LLM.
TCP — cầu nối chung
Nền truyền tin cậy, có thứ tự cho MQTT (1883), HTTP (3000) và WebSocket (8081).
Network
WiFi 802.11 (2.4GHz) + IPv4 nội bộ — ESP32 & dashboard cùng một mạng LAN.
Perception
ESP32 (GPIO) + cảm biến DHT11/PIR/LDR + relay/LED/còi — đọc & xuất tín hiệu vật lý.

## Slide 5
LỚP PERCEPTION
Phần cứng & giao tiếp cảm biến
04
Đầu vào — cảm biến
DHT11
Nhiệt độ & độ ẩm — giao tiếp 1 dây (single-wire), đọc theo chu kỳ xung.
PIR / HC-SR501
Phát hiện chuyển động hồng ngoại — ngõ ra digital HIGH/LOW.
Quang trở (LDR, HW-072)
Cường độ ánh sáng — ngõ ra digital qua IC so sánh, ngưỡng chỉnh bằng chiết áp.
Đầu ra — cơ cấu chấp hành
Relay 2 kênh (5V)
Đóng/cắt thiết bị điện thật (220V) từ tín hiệu 3.3V của ESP32.
LED chỉ báo (GPIO25)
Qua điện trở hạn dòng — báo hiệu khi PIR phát hiện chuyển động.
Còi chủ động (GPIO33)
Cảnh báo / chuông cửa — tự kêu 0.5 giây khi có chuyển động.
Ghi chú
ESP32 đóng vai trò edge gateway — vừa đọc cảm biến, vừa tự suy luận cục bộ, vừa là điểm cuối MQTT của toàn hệ thống.

## Slide 6
LỚP NETWORK
Vì sao chọn WiFi cho kết nối không dây?
05
Công nghệ | Băng thông | Tầm xa | Điện năng | Cần gateway riêng?
WiFi (đã chọn) | Cao | ~30–50m trong nhà | Trung bình–cao | Không — dùng router có sẵn
Zigbee | Thấp | ~10–20m/hop (mesh) | Rất thấp | Có — cần hub Zigbee
Bluetooth (BLE) | Thấp–TB | ~10–30m | Thấp | Có — cần gateway BLE
LoRaWAN | Rất thấp | Hàng km | Rất thấp | Có — cần gateway LoRa
Quyết định thiết kế
Phạm vi một phòng khách, đã có sẵn router WiFi, ưu tiên triển khai nhanh và băng thông đủ cho payload JSON/MQTT → chọn WiFi, đánh đổi bằng tiêu thụ điện cao hơn (chấp nhận được vì ESP32 dùng nguồn adapter, không chạy pin).

## Slide 7
GIAO THỨC ỨNG DỤNG
MQTT — publish/subscribe cho IoT
06
• Broker làm trung gian: publisher (ESP32) đẩy trạng thái, subscriber (backend) nhận — hai bên tách rời (decoupled).
• Kết nối bền, giữ mở, header bản tin rất nhỏ (~2 byte) → phù hợp thiết bị tài nguyên hạn chế như ESP32.
• ESP32 chỉ đẩy dữ liệu khi có thay đổi, thay vì bị dashboard liên tục hỏi (polling) → tiết kiệm băng thông và CPU.
• Backend subscribe một lần vào nha/phongkhach/# (wildcard) để nhận mọi topic con.
Cấu trúc topic đang dùng
nha/phongkhach/nhietdo/state
nha/phongkhach/doam/state
nha/phongkhach/chuyendong/state
nha/phongkhach/anhsang/state

## Slide 8
TẦNG XỬ LÝ TRUNG TÂM
TCP làm nền — HTTP REST & WebSocket
07
TCP đảm bảo truyền tin cậy, đúng thứ tự — là nền chung cho MQTT (:1883), HTTP (:3000) và WebSocket (:8081).
HTTP REST API — request/response
Truy vấn lịch sử
GET /api/lichsu/:loai
Gửi lệnh một lần
relay, chế độ thủ công, chatbot
CRUD thói quen
phát hiện bất thường
WebSocket — kết nối mở, realtime
Broadcast tức thời
mỗi khi có bản tin MQTT mới
Không polling
dashboard nhận ngay lập tức
Tự kết nối lại
sau 3 giây nếu mất kết nối

## Slide 9
LUỒNG DỮ LIỆU
Hai luồng dữ liệu: uplink & downlink
08
① LUỒNG CẢM BIẾN → DASHBOARD (UPLINK)
Cảm biến
ESP32 (GPIO)
ESP32 publish
MQTT .../state
Broker MQTT
cổng 1883
Backend: lưu
MySQL + broadcast WS
Dashboard
cập nhật realtime
② LUỒNG ĐIỀU KHIỂN → THIẾT BỊ (DOWNLINK)
Người dùng
dashboard / chatbot
Backend xử lý
lệnh / gọi LLM
Broker MQTT
cổng 1883
Backend publish
MQTT .../set
ESP32 thực thi
relay · LED · còi
Broker MQTT là điểm trung chuyển chung cho cả hai chiều — publisher và subscriber hoàn toàn tách rời nhau.

## Slide 10
TỔNG HỢP
Công nghệ mạng theo từng lớp
09
Lớp | Công nghệ | Cổng / giao thức | Vai trò trong hệ thống
Perception | GPIO digital / one-wire | — | Đọc cảm biến, xuất tín hiệu điều khiển relay/LED/còi
Network (không dây) | WiFi 802.11 (2.4GHz) | — | Đưa ESP32 & dashboard vào cùng LAN, cấp IP qua DHCP
Network (định tuyến) | IPv4 nội bộ | — | Định danh, định tuyến gói tin trong mạng LAN
Transport | TCP | 1883 · 3000 · 8081 | Truyền tin cậy, đúng thứ tự cho MQTT/HTTP/WS
Application (thiết bị) | MQTT pub/sub | nha/phongkhach/# | ESP32 gửi trạng thái cảm biến & nhận lệnh điều khiển
Application (truy vấn) | HTTP REST (JSON) | :3000 | Dashboard lấy lịch sử, gửi lệnh, CRUD thói quen, chatbot
Application (realtime) | WebSocket | :8081 | Đẩy dữ liệu cảm biến & cảnh báo tới dashboard tức thời
Application (AI) | HTTP tới LLM cục bộ | :11434 | Backend gọi model llama3.1 (Ollama) để trả lời chatbot

## Slide 11
ĐÁNH GIÁ
Ưu điểm & hạn chế của kiến trúc
10
Ưu điểm
• MQTT nhẹ, phù hợp thiết bị tài nguyên hạn chế như ESP32 (bản tin nhỏ, kết nối bền, pub/sub tách rời).
• WebSocket giúp dashboard cập nhật tức thời, không cần polling liên tục → giảm tải mạng.
• REST API tách riêng cho thao tác không cần thời gian thực → kiến trúc rõ ràng, dễ mở rộng.
• Chạy local-first: độ trễ thấp, vẫn hoạt động khi mất Internet, không phụ thuộc cloud.
Hạn chế
• Chưa mã hoá đường truyền: MQTT/HTTP/WS đều chạy plain-text, dễ bị nghe lén trong LAN.
• Broker MQTT chưa có xác thực — thiết bị lạ trong mạng có thể publish/subscribe tuỳ ý.
• 1 broker chạy trên 1 máy = điểm lỗi đơn (single point of failure).
• Chỉ hoạt động trong LAN — muốn điều khiển từ xa cần thêm VPN hoặc MQTT bridge/cloud.

## Slide 12
KẾT LUẬN
Kết luận & hướng phát triển
11
• Hệ thống bám sát mô hình phân lớp IoT (Perception – Network – Transport – Processing – Application), triển khai bằng công nghệ thực tế: WiFi, MQTT, TCP, HTTP REST, WebSocket.
• Kiến trúc local-first, không phụ thuộc cloud: toàn bộ xử lý — broker, API, cơ sở dữ liệu, AI — chạy on-premise, giảm độ trễ.
• Hướng phát triển: bật TLS cho MQTT/HTTP/WS (mqtts://, wss://, https://), thêm xác thực broker, MQTT bridge lên cloud để điều khiển từ xa an toàn, tinh chỉnh QoS theo từng loại dữ liệu.
Cảm ơn
Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã theo dõi — sẵn sàng cho phần hỏi đáp.